## Slide 1: 类脑芯片编译工具链进展汇报
2019-12-1

## Slide 2: 概览
ANN2SNN
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Model
ResNets
VGG
…
ANN Model
Conversion Tools
SNN2CG
Model
ResNets
VGG
…
SNN CG
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Conversion Tools
CG2NoC
Model
ResNets
VGG
…
NoC chip
Model
ResNets
VGG
…
SNN CG
Mapping Tools
目前支持:
ANN到SNN的转换工具
  ANN常用算子
  SNN的LIF/IF模型
转化的误差分析工具
  定量分析模型
  单层误差分析
  整体误差分析
目前支持:
根据底层计算图生成映射方案
输入
  SNN计算图
  NoC芯片互连结构
  硬件参数 （计算延迟等）
  目标函数（能耗等）
输出
  SNN 映射方案（坐标）
目前支持:
SNN上层描述到底层计算图
  输入SNN的上层描述
  输出底层计算图
  转换正确性验证工具
Notes: ANN2SNN：ANN的模型到SNN的模型描述
SNN2CG： SNN模型描述到ANN

## Slide 3: ANN2SNN模块简介
目标
  建立软件工具链将已有的ANN模型转化SNN模型
    支持常用的ANN结构
    支持SNN的各种动力学方程(比如LIF，IF)
  转化的误差分析工具
  SNN模型的微调工具
目前的进展
  基本的转化工具（目前工具是基于Pytorch 框架）
  误差分析
    定量的误差分析模型
    实际误差的验证工具
  已经成功转化
    自己设计的六层CNN
    VGG16/19 网络

## Slide 4: 工具介绍
模块概览
  ANN结构以及权重预处理 (ANN preprocess)
  ANN统计特征线下分析(Offline analysis)
  SNN模型生成 (SNN generation)
Model
ResNets
VGG
…
ANN Model
Pre-process ANN
Graph transformation
Runtime Analysis
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Model
ResNets
VGG
…
ANN Model
Pre-process ANN
SNN graph Generation
Offline Analysis
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
算子融合(Operator fusion)
算子替换(Operator replacement)
激活值统计(Activation statistics)
权值统计(Weight statistics)
建立SNN计算图
加载SNN权值
误差分析(Error analysis)
Notes:   算子融合(Operator fusion)
    如果卷积层(convolutional layer)与批归一化层(batch-normalization layer)相邻，把批归一化融合到卷积层可以减少SNN转化带来的误差，并且降低计算量。
Offline Analysis
  激活值统计(Activation statistics)
    SNN将激活值(Activation)的表示范围限制在了发射率表示范围[0, 1]，因此需要在不改变ANN精度的条件下调整权值的大小让每一层的输出激活值落在[0, 1]。
    使用ANN在数据集上进行前向运算获得每一层激活值的统计信息，然后根据激活值的范围对每一层的权值进行缩放。
  权值统计(Weight statistics)
    硬件使用较低比特表示权值，需要将ANN的权值量化。
    统计每一层的权值信息以计算最佳量化设置。
  算子变换(Operator replacement)
    如果ANN中存在芯片不能支持或者难以支持的操作类型，需要把这些操作替换为具有相似功能的其它操作类型。
      将最大池化层(max-pooling layer)替换为均值池化层(avg-pooling layer)，或者去掉池化层并将上一层卷积的步长(stride)调整为池化层步长。
      将不支持的激活函数(如PReLU)替换为支持的激活函数(如ReLU)。
    算子变换操作之后，网络性能可能会下降，需要对网络参数进行微调(Fine-tuning)训练以恢复网络性能。

## Slide 5: 误差分析
理论误差模型 （目前只考虑激活函数为ReLU的网络）
  第l层的误差分析模型（考虑单个神经元）
    其中 ANN的输出，过后SNN的输出
    膜电位阈值，T为timesteps
实际误差验证(6层卷积网络)
  T=64，128，256
  误差随着层数增加而增加
  随着T增加而减少

## Slide 6: 整体精度
我们将三个卷积神经网络上转化为SNN，并在CIFAR10数据集上测试性能如下：
三层卷积+全连接网络
六层卷积+全连接
VGG16

## Slide 7: 目前功能汇总
支持的算子
  YES: 目前已经支持
  TBD: 可选功能
  Error analysis: 包含误差分析的工具以及是否已经验证误差可控

## Slide 8: 下一步工作
支持更多的网络结构和操作
  支持残差（ResNET)
  比如针对物体检测的ROI-pooling，ROI-align等
加入模型微调功能
  目标：提高转化正确率
  方案: 实现脉冲神经元的反向传播方案
对不同的常用算子进行转换误差分析
  根据误差分析结果构建异构网络
  SNN+DNN+CPU?

## Slide 9: 概览
ANN2SNN
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Model
ResNets
VGG
…
ANN Model
Conversion Tools
SNN2CG
Model
ResNets
VGG
…
SNN CG
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Conversion Tools
CG2NoC
Model
ResNets
VGG
…
NoC chip
Model
ResNets
VGG
…
SNN CG
Mapping Tools
目前支持:
ANN到SNN的转换工具
  ANN常用算子
  SNN的LIF/IF模型
转化的误差分析工具
  定量分析模型
  单层误差分析
  整体误差分析
目前支持:
根据底层计算图生成映射方案
输入
  SNN计算图
  NoC芯片互连结构
  硬件参数 （计算延迟等）
  目标函数（能耗等）
输出
  SNN 映射方案（坐标）
目前支持:
SNN上层描述到底层计算图
  输入SNN的上层描述
  输出底层计算图
  转换正确性验证工具
Notes: ANN2SNN：ANN的模型到SNN的模型描述
SNN2CG： SNN模型描述到ANN

## Slide 10: 概述
目标
  针对输入的SNN网络完成与硬件匹配的计算图的生成
    对SNN源代码进行解析，获取中间层次的IR表示
    对IR进行转换，生成硬件匹配的计算图
      s
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Model
ResNets
VGG
…
SNN CG
Model
ResNets
VGG
…
Generate IR
Generate CG
剖析原SNN网络
浮点数转定点数
生成Neuron和边

## Slide 11: IR生成
IR定义
  初始SNN网络中，每一层的信息（输入、输出维度等）和层间的连接关系。
基于剖析的方法
  调用SNN网络，在网络运行过程中将进行信息提取，获得网络的每个SNN节点信息和网络整体拓扑结构
Level代表网络中的第几层

## Slide 12: CG生成
概述
  将IR中的初始计算图转换为一系列的neuron
  每个neuron代表一个硬件上的neuron应该执行的计算
  neuron之间的有向边代表数据的流向
N1
N2
N3
Conv2D
Conv2D
N4
N5

## Slide 13: CG生成
转换流程
  浮点转定点
    将网络中的浮点数转换为定点数
    权重转换为11bit定点数，膜电平转换为19bit定点数
  neuron生成
    初始每个neuron负责网络一层的一个输出通道
    选择合适的neuron计算量C，对同一层neuron进行合并，尽可能保证每个neuron的计算量在[C * (1 – p), C * (1 + p)] 之间
  batch拆分
    将多个batch的输入拆分为单batch输入到网络中，让网络中的neuron流水化

## Slide 14: CG生成
转换验证
  逐层检测
    因为每一层的输出都是spikeTensor，内部为0、1串，仅仅通过输出没有办法判定误差的大小
    通过每一层的膜电平判断误差
  检测结果（timesteps不大时）
    每一层随机生成正太分布的权重进行检测
    每一层输出的信号均没有错误
    因为信号是离散值，每一层的误差不大时层间的误差并不会累积
    最大误差值的量级大体在10-3~10-1

## Slide 15: CG生成
VGG的结果
  转换后neuron共20层，
  转换后的neuron数目4488
  转换后的neuron之间边数128.5w左右

## Slide 16: 下一步工作
IR生成
  支持更多的计算操作
  对于初始的SNN计算图进行初步的优化，完成算子之间的合并等
CG生成
  采用更加鲁棒的浮点转定点的方法，通过EM、聚类等算法减小网络的误差
  对neuron进行更细致的划分

## Slide 17: 概览
ANN2SNN
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Model
ResNets
VGG
…
ANN Model
Conversion Tools
SNN2CG
Model
ResNets
VGG
…
SNN CG
Model
ResNets
VGG
…
SNN Model
Conversion Tools
CG2NoC
Model
ResNets
VGG
…
NoC chip
Model
ResNets
VGG
…
SNN CG
Mapping Tools
目前支持:
ANN到SNN的转换工具
  ANN常用算子
  SNN的LIF/IF模型
转化的误差分析工具
  定量分析模型
  单层误差分析
  整体误差分析
目前支持:
根据底层计算图生成映射方案
输入
  SNN计算图
  NoC芯片互连结构
  硬件参数 （计算延迟等）
  目标函数（能耗等）
输出
  SNN 映射方案（坐标）
目前支持:
SNN上层描述到底层计算图
  输入SNN的上层描述
  输出底层计算图
  转换正确性验证工具
Notes: ANN2SNN：ANN的模型到SNN的模型描述
SNN2CG： SNN模型描述到ANN

## Slide 18: SNN 计算图映射问题
C1
C4
C7
C2
C5
C8
C3
C6
C9
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
SNN 计算图
NoC 连接关系图

## Slide 19: ILP 优化目标
最小化延迟
或最小化能耗
常量
  : NoC 的宽度
  : NoC 的高度
  : 一个 core 的容量
  : 的坐标
  : neuron 的总数
  : 的延迟
  : 到 的数据传输量
变量
  : 是否被映射到 上
  : 计算结束的时刻，单位 Clk
  : 到 的数据传输时间

## Slide 20: ILP 限制条件
一个 core 上的 neuron 不超过 C 个
一个 neuron 只能放在一个 core 上
一个 core 上的 neuron 需要串行执行
数据传输时间与数据量和传输距离成正比
计算图中连边的 neuron 需要顺序执行
常量
  : NoC 的宽度
  : NoC 的高度
  : 一个 core 的容量
  : 的坐标
  : neuron 的总数
  : 的延迟
  : 到 的数据传输量
变量
  : 是否被映射到 上
  : 计算结束的时刻，单位 Clk
  : 到 的数据传输时间

## Slide 21: ILP 优化
将同一层的多个 neuron 合并，减少计算图规模
  在 VGG 中，同一层的每 64 个 neuron 合并成一个新节点，新图共 76 个节点
添加先验条件，减小搜索空间
  在 VGG 中，相邻两层 neuron 之间的距离不超过 4
添加终止条件，控制算法运行时间
  在 VGG 中，设定最大运行时间为 10h，或优化上下界差距不超过 10%

## Slide 22: ILP 输出
运行时间：4+ h
上下界差距：13.7%
总延迟：2145472 Clk
节点坐标 a[i,j]
i：节点编号 (1-76)
j：core编号 (1-64)
节点计算结束的时刻 f[i]
单位：Clk
i：节点编号 (1-76)

## Slide 23: 下一步工作
加速 ILP
  加入更多的先验条件，减小搜索空间
  ……
尝试更多算法
  模拟退火
  非线性优化
  ……